## Slide 1: AgroGuard AI
TEKNİK SUNUM · WEB PANELİ + ANDROİD UYGULAMASI
Hava tahmini, elektrik tarifesi ve tarla kayıtlarından otonom sulama, don koruması ve çiftlik finansı kararları
Su
Enerji
Toprak
Çiftçi
Notes: AgroGuard AI; hava tahmini, elektrik tarifesi ve tarla kayıtlarını birleştirerek sulama, don koruması, gübreleme zamanı ve çiftlik finansı için otomatik karar üreten bir sistem. Aynı Flask sunucusuna bağlı iki istemcisi var: masaüstü için web paneli ve tarlada kullanmak için Android uygulaması. Sunum boyunca her teknik kararı dört kaynak üzerinden anlatacağız: su, enerji, toprak ve çiftçinin kendisi.

## Slide 2: Tarladaki kararlar çoğu zaman veriye değil alışkanlığa dayanıyor
PROBLEM
%70
Dünyadaki tatlı su çekiminin yaklaşık %70’i tarıma gidiyor
Kaynak: FAO AQUASTAT
Bu suyu ne zaman ve ne kadar kullandığımız, tarımın sürdürülebilirliğinde en büyük kaldıraç.
Öğle sulaması
Sıcakta verilen suyun bir kısmı köke ulaşmadan buharlaşır
Puant saatte pompa
Aynı su, günün en pahalı elektriğiyle çekilir
Yağmur öncesi gübre
Gübre yıkanır, nitrat yeraltı suyuna karışır
Takvime göre ilaçlama
Risk yokken bile kimyasal kullanılır
Fark edilmeyen don
Tek bir gecede tomurcuk ve hasat kaybı
Dağınık kayıtlar
Dönüm başı maliyet ve kârlılık bilinmez
Notes: Küresel tatlı su çekiminin yaklaşık yüzde yetmişi tarımda kullanılıyor (FAO AQUASTAT). Sorun sadece miktar değil, zamanlama. Öğle sıcağında sulama buharlaşmaya, puant saatte pompa yüksek faturaya, yağmurdan hemen önce gübre yıkanmaya ve yeraltı suyunda nitrat kirliliğine yol açıyor. İlaçlama riske göre değil takvime göre yapılıyor, gece donu fark edilmiyor ve masraflar dağınık tutulduğu için çiftçi dönüm başı maliyetini bilmiyor. AgroGuard bu altı kararı veriye bağlıyor.

## Slide 3: Üç veri kaynağı, tek ve açıklanabilir bir karar
ÇÖZÜM
Hava tahmini
Open-Meteo · 30 günlük pencere
Elektrik tarifesi
Gece · Gündüz · Puant
Tarla kayıtları
Ajanda + ön muhasebe (db.json)
Karar motoru
evaluate_system_logic()
Her istekte yeniden hesaplanır. Durum sunucuda tek yerde tutulur; web ve mobil aynı sonucu görür.
Çıktı: GET /api/live-data · ≈ 6,8 KB JSON
Pompa kararı + gerekçe
Fertigasyon kilidi
Mantar hastalığı riski
Dönüm başı maliyet / kâr
2
istemci: web paneli + Android
8
REST uç noktası
3 tarla
185 dönüm, tarla bazlı kayıt
15 sn
mobilde canlı yenileme
Notes: Sistemin girdisi üç kaynak: Open-Meteo’dan 14 gün geçmiş ve 16 gün tahmin içeren hava verisi, üç zamanlı elektrik tarifesi ve çiftçinin girdiği ajanda ve muhasebe kayıtları. Bunların hepsi sunucudaki tek bir fonksiyonda, evaluate_system_logic içinde birleşiyor. Çıktı; pompanın açık mı kapalı mı olacağı ve nedeni, gübreleme kilidi, mantar riski ve dönüm başı finansal göstergeler. Web paneli ve Android uygulaması bu sonucu aynı REST uç noktasından okuyor.

## Slide 4: İstemci–sunucu mimarisi: tüm hesaplama tek yerde
MİMARİ
VERİ KAYNAKLARI
SUNUCU · FLASK (PYTHON)
İSTEMCİLER
Open-Meteo Geocoding
Şehir adı → enlem / boylam
Open-Meteo Forecast
Günlük Tmax, Tmin, yağış, nem · 14 gün geçmiş + 16 gün tahmin
Yedek: simülasyon
Ağ yoksa tarih + şehir tohumlu, tekrarlanabilir veri
JSON
API_CACHE
Şehir başına tek API çağrısı, bellek önbelleği
evaluate_system_logic()
Hava → karar, tahmin, takvim, muhasebe
system_state
Zaman, şehir, tarla, pompa modu (bellek)
db.json
Ajanda olayları + muhasebe (kalıcı)
Web paneli
Jinja2 ile sunucu tarafı render · Bootstrap 5 · Chart.js · 6 sayfa
HTML
Android uygulaması
React Native · Expo SDK 58 · REST /api/* · Zustand · 5 sekme
JSON
Tek doğruluk kaynağı: iş kuralları yalnızca sunucuda; istemciler gösterir ve komut gönderir.
Notes: Mimari üç katmanlı. Solda veri kaynakları: Open-Meteo’nun geocoding ve forecast servisleri; internet yoksa tarih ve şehirle tohumlanmış deterministik bir simülasyon devreye giriyor, böylece demo her seferinde aynı sonucu veriyor. Ortada Flask sunucusu: şehir bazlı önbellek, karar motoru, bellekteki sistem durumu ve kalıcı kayıtlar için db.json. Sağda iki istemci: Jinja2 ile render edilen web paneli ve REST API’yi kullanan React Native uygulaması. Tüm iş kuralları sunucuda olduğu için istemciler arasında tutarsızlık oluşmuyor.

## Slide 5: Günlük tahminden saatlik karar girdisi üretiyoruz
VERİ MODELİ
Chart: Örnek gün: Tmin 1,5°C · Tmax 28,5°C
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Saatlik sıcaklık (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 6.9 | 9.6 | 12.3 | 15 | 17.7 | 20.4 | 23.1 | 25.8 | 28.5 | 25.8 | 23.1 | 20.4 | 17.7 | 15 | 12.3 | 9.6 | 6.9 | 4.2
Don eşiği 2°C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ET eşiği 25°C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Saatlik sıcaklık (doğrusal)
04–14: T = Tmin + (Tmax − Tmin)·(h − 4)/10
14–24: T = Tmax − (Tmax − Tmin)·(h − 14)/10
Gece 00–04 arası T = Tmin kabul edilir.
Yağış ve toprak nemi
Yağış var ⇔ P > 0,5 mm/gün
θ ≈ 100 − T + 5·P (10…100 aralığında)
Nem, sensör yokken kullanılan kaba bir vekildir.
Önbellek ve yedek
Şehir başına 1 istek → 30 günlük dizi
Ağ yoksa: tohum = tarih + şehir
Aynı girdi her zaman aynı çıktıyı verir (tekrarlanabilir).
Notes: Open-Meteo günlük minimum ve maksimum sıcaklık veriyor; karar motoru ise saat bazında çalışıyor. Bu yüzden sıcaklığı saat 04’te minimumdan 14’te maksimuma doğrusal çıkarıp sonra tekrar indiriyoruz. Grafikteki örnek günde gece 2 derecenin altında don riski, öğleden sonra ise 25 derecenin üstünde buharlaşma riski oluşuyor. Günlük yağış 0,5 mm’yi geçerse yağışlı sayılıyor. Toprak nemi sensör olmadığında sıcaklık ve yağıştan türetilen kaba bir vekil; bunu yol haritasında gerçek sensörle değiştireceğiz. Şehir başına tek API çağrısı yapılıp 30 günlük dizi önbelleğe alınıyor.

## Slide 6: Öncelik sırası sabit, her kararın gerekçesi var
KARAR MOTORU
Sıcaklık ≤ 2°C?
zirai don eşiği
hayır
evet
POMPA AÇIK · don koruması
frost_alert
Toprak nemi < %40 ve yağış yok?
sulama gerekli mi
evet
hayır
POMPA KAPALI · beklemede
standby
ET riski: T > 25°C, 10–17, yağış yok?
buharlaşma kaybı
hayır
evet
KAPALI · sulama geceye ertelendi
et_save
Puant tarifesi (17:00–22:00)?
en pahalı kWh
hayır
evet
KAPALI · puant nedeniyle ertelendi
energy_save
Gece tarifesi (22:00–06:00)?
en ucuz kWh
evet: AÇIK · optimum gece sulaması
hayır: AÇIK · mecburi gündüz sulaması
HER ŞEYİN ÜSTÜNDE
Manuel mod
Pompa “Açık” ya da “Kapalı” seçilirse karar manual_override olur. Son söz çiftçide.
PARALEL TAHMİNLER
Fertigasyon kilidi: bugün veya yarın yağış > 0,5 mm
Mantar riski: sonraki 3 günün birinde nem > %75 ve 15–25°C
Arayüz: action_type → renk ve ikon, reason → gerekçe metni
Notes: Karar motoru sabit bir öncelik sırası izliyor. Önce don: sıcaklık 2 derecenin altındaysa pompa her koşulda açılıyor. Don yoksa sulama ihtiyacına bakıyoruz: toprak nemi yüzde 40’ın altında ve yağış yoksa sulama gerekiyor. Gerekiyorsa üç filtre var: öğle saatlerinde 25 derecenin üstünde buharlaşma riski varsa geceye erteliyoruz; puant tarifedeysek erteliyoruz; gece tarifesindeysek optimum sulama yapıyoruz; gündüz tarifesinde nem kritikse mecburi sulama yapılıyor. Her çıktı action_type kodu ve tek cümlelik bir gerekçeyle geliyor; arayüzdeki renk ve açıklama buradan üretiliyor. Manuel mod tüm bu kararların üstünde. Fertigasyon kilidi ve mantar riski ise pompadan bağımsız, paralel hesaplanıyor.

## Slide 7: Bir gün, aynı tarla, dört farklı karar
SENARYO
Girdiler: Nisan · Tmin 1,5°C / Tmax 28,5°C · toprak nemi %35 (sensör) · bugün yağış yok, yarın yağış var
Gece · 1,50 ₺/kWh
Gündüz · 2,50 ₺/kWh
Puant · 4,00 ₺/kWh
Gece
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
1
1
03:00 · 1,5°C
Don eşiğinin altında
POMPA AÇIK · don koruması
2
2
13:00 · 25,8°C
Nem %35 ama ET riski var
Sulama geceye ertelendi
3
3
18:00 · 17,7°C
Puant: 4,00 ₺/kWh
Sulama yine ertelendi
4
4
23:00 · 4,2°C
Gece: 1,50 ₺/kWh
POMPA AÇIK · optimum sulama
Tüm gün: yarın yağış → fertigasyon kilitli
Gece sulaması: 2 sa × 15 kW = 45 ₺ (puantta 120 ₺)
Notes: Aynı tarlanın bir nisan gününü düşünelim: gece 1,5, öğleden sonra 28,5 derece, toprak nemi yüzde 35, yarın yağmur bekleniyor. Saat 3’te sıcaklık don eşiğinin altında, pompa don koruması için açılıyor. Saat 13’te toprak kuru ama buharlaşma riski yüksek, sulama geceye erteleniyor. Saat 18’de puant tarifesi var, yine erteleniyor. Saat 23’te gece tarifesine girince optimum sulama yapılıyor. Gün boyunca da yarınki yağış nedeniyle gübreleme kilitli. Gece yapılan iki saatlik sulama 45 lira, puantta yapılsaydı 120 lira olacaktı. Saat değerleri bir önceki slayttaki sıcaklık modelinden hesaplandı.

## Slide 8: Her kaynak için ölçülebilir bir kural
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KAYNAK
RİSK
AGROGUARD KURALI
ETKİ
Su
Buharlaşma, gereksiz sulama
Nem ≥ %40 ya da yağış varsa sulama yok; T > 25°C gündüzde geceye ertele
Aynı ihtiyaç için daha az su
Enerji
Puant saatte pompa
Puantta ertele, sulamayı gece tarifesine kaydır
2 saatlik sulama: 120 ₺ → 45 ₺
Toprak ve yeraltı suyu
Gübrenin yıkanması, nitrat
Bugün ya da yarın yağış varsa fertigasyon kilidi
Gübre bitkide kalır
Bitki koruma
Takvime göre ilaçlama
3 gün içinde nem > %75 ve 15–25°C ise koruyucu ilaçlama önerisi
İlaç yalnızca risk varken
Ürün
Don, tomurcuk kaybı
T ≤ 2°C → pompa otonom açılır (su ile koruma)
Gece kaybı önlenir
Çiftçi
Görünmeyen maliyetler
Dönüm başı maliyet / kâr, ROI, otomatik elektrik gideri
Kararlar veriye dayanır
Notes: Sürdürülebilirliği soyut bir hedef olarak değil, her kaynak için koddaki somut bir kural olarak ele aldık. Su için eşik tabanlı sulama ve buharlaşma ertelemesi; enerji için tarife kaydırma; toprak ve yeraltı suyu için yağış öncesi gübre kilidi; bitki koruma için riske dayalı ilaçlama; ürün için don koruması; çiftçi için ise maliyetleri görünür kılan muhasebe modülü. Sonraki slaytlarda bunları tek tek açıyoruz.

## Slide 9: Yalnızca gerektiğinde ve buharlaşmanın en az olduğu saatte
SU
Eşik tabanlı sulama
Pompa yalnızca toprak nemi %40’ın altına indiğinde ve yağış yokken devreye girer.
Buharlaşma (ET) ertelemesi
10:00–17:00 arasında T > 25°C ise sulama geceye kayar; su köke serin saatte ulaşır.
Yağmurda sulama yok
Günlük yağış 0,5 mm’yi aşarsa sulama ihtiyacı oluşmaz; pompa çalışmaz.
Don koruması
334 kJ/kg
suyun donma gizli ısısı
Püskürtülen su tomurcuğun üzerinde donarken ısı açığa çıkarır ve dokuyu 0°C civarında tutar.
Kural: T ≤ 2°C → pompa açık; risk sürdükçe açık kalır.
Notes: Su tarafında üç kural var. Birincisi eşik: toprak nemi yüzde 40’ın altına inmeden pompa çalışmıyor. İkincisi buharlaşma: öğle saatlerinde 25 derecenin üstündeyse sulama geceye kayıyor. Üçüncüsü yağış: yağmur yağıyorsa sulama yapılmıyor. Don korumasında ise suyu bilinçli olarak kullanıyoruz: su donarken kilogram başına 334 kilojoule gizli ısı açığa çıkarıyor ve bu ısı tomurcuğu sıfır derece civarında tutuyor. Sağdaki ekran, mobil uygulamadaki Su ve Don Kontrolü sekmesi.

## Slide 10: Pompayı puanttan geceye kaydırmak maliyeti %62,5 azaltıyor
ENERJİ
Chart: 15 kW sondaj pompası, 2 saat çalışma (₺)
| Gece | Gündüz | Puant
2 saatlik sulama maliyeti | 45 | 75 | 120
Gece
22:00 – 05:59
1,50 ₺/kWh
Gündüz
06:00 – 16:59
2,50 ₺/kWh
Puant
17:00 – 21:59
4,00 ₺/kWh
−%62,5
puant → gece
−%40
gündüz → gece
Puant saatleri şebeke yükünün en yüksek olduğu saatler; yükü geceye kaydırmak şebekenin pik ihtiyacını da azaltır.
Her pompa çalışması /api/log-electricity ile muhasebeye gider olarak yazılır.
Birim fiyatlar modeldeki örnek değerlerdir; saat dilimleri üç zamanlı tarifeye göredir.
Notes: Enerji tarafında model, üç zamanlı tarifenin saat dilimlerini kullanıyor. 15 kilovatlık bir sondaj pompasının iki saatlik çalışması gece 45, gündüz 75, puantta 120 lira tutuyor. Sulamayı puanttan geceye kaydırmak maliyeti yüzde 62,5, gündüzden geceye kaydırmak yüzde 40 azaltıyor. Bu sadece çiftçinin faturası için değil: puant saatleri şebekenin en yüklü olduğu saatler, yükü kaydırmak şebeke için de fayda sağlıyor. Ayrıca her pompa çalışması otomatik olarak muhasebeye gider olarak yazılıyor, böylece enerji maliyeti dönüm başı hesaba giriyor. Birim fiyatlar modeldeki örnek değerler.

## Slide 11: Gübre ve ilaç, ancak işe yarayacağı zaman
TOPRAK VE YERALTI SUYU
Fertigasyon kilidi
KURAL
Bugün veya yarın yağış > 0,5 mm ise gübre uygulaması kilitlenir; ajandada uyarı çıkar.
NEDEN
Yağmurdan önce verilen azot yıkanarak nitrat halinde yeraltı suyuna taşınabilir.
İçme suyunda nitrat kılavuz değeri: 50 mg/L (WHO)
Hastalık riski tahmini
KURAL
Sonraki 3 günün birinde nem > %75 ve sıcaklık 15–25°C ise mildiyö riski bildirilir.
NEDEN
Koruyucu ilaçlama takvime göre değil, risk oluştuğunda yapılır; gereksiz kimyasal azalır.
Mobil rehberde 5 hastalık ve zararlı
Ekim nöbeti (münavebe)
KURAL
Azotu tükenen parselde mısır yerine baklagil önerilir.
NEDEN
Baklagiller kök nodüllerinde havadaki azotu bağlar; sentetik azot ihtiyacı azalır.
Şu an kural tabanlı; sezon verisiyle kişiselleştirme planlı
Notes: Toprak ve yeraltı suyu için iki kural ve bir öneri var. Fertigasyon kilidi: bugün ya da yarın yağış bekleniyorsa gübre uygulaması kilitleniyor, çünkü yağmurdan hemen önce verilen azot yıkanıp nitrat olarak yeraltı suyuna geçebiliyor. Hastalık tahmini: sonraki üç günde yüksek nem ve 15–25 derece birlikte görülürse mildiyö riski bildiriliyor; ilaçlama takvime göre değil riske göre yapılıyor. Ekim nöbeti önerisi ise baklagillerin azot bağlama özelliğinden yararlanarak sentetik gübre ihtiyacını azaltmayı hedefliyor; bu öneri şu an kural tabanlı.

## Slide 12: Maliyeti görünür kılan, kontrolü çiftçide bırakan sistem
ÇİFTÇİ
Demo: 1. Tarla gider dağılımı
Chart: 
| Tohum/Fide | Mazot/Yakıt | Gübre | Diğer | Zirai İlaç | Elektrik/Sondaj
Gider | 10000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1200 | 120
19.320 ₺
toplam gider
Tohum/Fide
10.000 ₺ · %52
Mazot/Yakıt
4.000 ₺ · %21
Gübre
2.500 ₺ · %13
Diğer
1.500 ₺ · %8
Zirai İlaç
1.200 ₺ · %6
Elektrik/Sondaj
120 ₺ · %0,6
386,40 ₺
dönüm başı maliyet
53,60 ₺
dönüm başı kâr
%13,9
ROI (net / gider)
Açıklanabilir karar
Her pompa kararı tek cümlelik gerekçesiyle gösterilir.
Kontrol çiftçide
Otonom / Açık / Kapalı: tek dokunuşla manuel müdahale.
İzlenebilirlik
Tarla bazlı işlem kayıtları düzenli kayıt tutmayı alışkanlık yapar.
Finansmana erişim
Gelir-gider ve dönüm başı analiz, kredi raporunun temel verisi.
Notes: Sürdürülebilirliğin bir ayağı da çiftçinin kendisi: ekonomik olarak ayakta kalamayan işletme doğru uygulamaları da sürdüremez. Muhasebe modülü her tarlanın gelir ve giderini tutuyor, gider dağılımını gösteriyor ve dönüm başı maliyet ile kârı hesaplıyor. Demo verisinde 50 dönümlük tarlada dönüm başı maliyet 386 lira, kâr 54 lira, ROI yüzde 13,9. Sağda kullanıcı deneyimi ilkeleri var: her kararın gerekçesi açıkça yazılıyor, çiftçi pompayı tek dokunuşla manuel kontrol edebiliyor, işlemler tarla bazında kayıtlı ve bu veriler kredi başvurusu için banka raporunun temelini oluşturuyor.

## Slide 13: Web paneli: masaüstünde tüm tarlanın tek ekranda görünümü
WEB PANELİ
Gösterge Paneli
Hava, tarife, pompa, sistem kararı
Su & Don Koruması
Toprak nemi, don riski, pompa modu
Enerji Optimizasyonu
Tarife tablosu, tasarruf raporu
Zirai Ajanda
Aylık takvim, hava ikonları, olaylar
Ön Muhasebe
Gelir-gider, dönüm başı, gider grafiği
Tarla Önerileri
Öneriler ve hastalık rehberi
Flask · Jinja2 · Bootstrap 5 · Chart.js
Notes: Web paneli Flask ve Jinja2 ile sunucu tarafında render ediliyor; arayüz Bootstrap 5 karanlık tema, gider grafiği Chart.js. Üst çubuktan tarla, şehir ve simülasyon zamanı değiştirilebiliyor; bu sayede jüri önünde farklı saatleri ve hava koşullarını canlı gösterebiliyoruz. Altı sayfa var: gösterge paneli, su ve don koruması, enerji optimizasyonu, zirai ajanda, ön muhasebe ve tarla önerileri.

## Slide 14: Aynı karar motoru, tarlada cepte
ANDROİD UYGULAMASI
Expo SDK 58 · React Native 0.88
Yeni mimari, Hermes JS motoru
Zustand global durum
Tek store; beş sekme aynı veriyi kullanır
15 sn canlı yenileme
Arka planda durur; aşağı çekince yenilenir
Ayarlanabilir sunucu
IP adresi cihazda saklanır (AsyncStorage)
APK · 43,6 MB
Android 7.0+ (minSdk 24) · arm64 / armv7
Notes: Android uygulaması Expo SDK 58 ve React Native 0.88 ile yazıldı; yeni mimari ve Hermes motoru açık. Beş sekme var: ana ekran, su ve don, ajanda, finans ve öneriler. Global durum Zustand’da; veriler 15 saniyede bir yenileniyor, uygulama arka plana alınınca yenileme duruyor ve pil harcamıyor. Sunucu adresi uygulama içinden değiştirilebiliyor ve cihazda saklanıyor. Ekranlarda gördüğünüz ajanda takvimi her gün için hava ikonu ve toprak nemini gösteriyor; finans ekranı dönüm başı analizi ve ROI’yi hesaplıyor. APK 43,6 MB ve Android 7.0 ve üstünde çalışıyor.

## Slide 15: İstemciler durumu okur, komut gönderir; hesap sunucuda
REST API
Yöntem | Uç nokta | Görev | Kalıcılık
GET | /api/live-data | Tüm durumu tek çağrıda döndürür | okuma
POST | /api/set-state | Simülasyon zamanı, şehir, aktif tarla | bellek
POST | /api/set-pump | Pompa modu: auto / on / off | bellek
POST | /api/add-event | Ajandaya olay ekler (tarla + tarih) | db.json
POST | /api/remove-event | Ajandadan olay siler | db.json
POST | /api/add-acc | Gelir / gider kaydı ekler | db.json
POST | /api/remove-acc | Kaydı kimliğiyle siler | db.json
POST | /api/log-electricity | Tarife × 15 kW × 2 sa → otomatik gider | db.json
Pompa modu ve simülasyon durumu bellekte tutulur; olay ve muhasebe kayıtları her yazmada db.json’a kaydedilir.
GET /api/live-data
≈ 6,8 KB JSON · yerel ağda ~25 ms
weather
temp · humidity
soil_moisture · is_raining
energy
tariff_name · tariff_cost
actuators
pump · reason · action_type
forecast
fertigation_locked
mildew_risk
evapotranspiration_risk
calendar_days[]
accounting
records[] · per_decare_*
Notes: REST API sekiz uç noktadan oluşuyor. Tek okuma uç noktası live-data: hava, tarife, pompa kararı, tahminler, takvimin ay görünümü ve muhasebe özetini tek çağrıda yaklaşık 6,8 KB JSON olarak döndürüyor; yerel ağda önbellek doluyken yaklaşık 25 milisaniyede yanıt veriyor. Diğer yedi uç nokta komut: simülasyon durumunu, pompa modunu değiştirmek, ajandaya ve muhasebeye kayıt eklemek ve silmek, pompa elektrik tüketimini gider olarak işlemek. Mobil uygulama her komuttan sonra live-data’yı yeniden çekiyor, böylece ekran her zaman sunucuyla aynı.

## Slide 16: Uçtan uca akışlar gerçek backend kopyasıyla test edildi
DOĞRULAMA
Canlı veri beş mobil ekranda doğru gösteriliyor
Pompa “Açık” → karar manual_override, gerekçe arayüzde
Ajandaya olay ekleme → takvim ve yaklaşan olaylar güncellendi
2.500 ₺ gübre gideri → toplam 16.820 → 19.320 ₺, grafik güncellendi
Öneriler: hava verisine göre risk rozetleri ve açılır rehber
APK: paket adı, izinler, imza ve işlemci mimarileri doğrulandı
Henüz yok: gerçek cihazda saha testi, otomatik birim testleri, yük testi
43,6 MB
imzalı release APK
24 → 36
minSdk → targetSdk
2 ABI
arm64-v8a · armeabi-v7a
5 dk 33 sn
yerel Gradle release derlemesi
Notes: Doğrulamayı uçtan uca akışlar üzerinden yaptık. Mobil arayüzü gerçek Flask backend’inin bir kopyasına bağlayıp beş ekranın verisini, pompanın manuel açılmasını, ajandaya olay eklemeyi ve muhasebeye gider eklemeyi test ettik; örneğin 2.500 liralık gübre gideri toplam gideri 16.820’den 19.320’ye çıkardı ve grafik güncellendi. APK’nın paket adı, izinleri, imzası ve işlemci mimarileri doğrulandı. Henüz yapmadıklarımızı da açıkça söylüyoruz: gerçek cihazda saha testi, otomatik birim testleri ve yük testi bir sonraki adım.

## Slide 17: Sınırlamaları biliyoruz; yol haritası bunlardan çıkıyor
YOL HARİTASI
ŞU AN
SONRAKİ ADIM
Toprak nemi hava verisinden türetilen kaba bir vekil
Kapasitif nem sensörü + ESP32 / LoRa ile tarladan gerçek ölçüm
ET kararı sabit eşik: T > 25°C, 10:00–17:00
FAO-56 Penman–Monteith ET₀ (Open-Meteo) ile günlük su bütçesi
Manuel “Kapalı” don korumasını da geçersiz kılabiliyor
Güvenlik kilidi: don riskinde onay iste ve uyarı gönder
db.json ve tek global durum (tek kullanıcı)
SQLite / PostgreSQL, kullanıcı hesapları, kimlik doğrulama
15 sn polling; uygulama kapalıyken uyarı gelmiyor
Don ve sulama olayları için push bildirim (FCM)
Banka raporu prototipte yalnızca bildirim
PDF rapor üretimi ve paylaşma
Notes: Sistemin sınırlamalarını biliyoruz ve yol haritası doğrudan bunlardan çıkıyor. En önemlisi toprak nemi: şu an hava verisinden türetilen kaba bir vekil; gerçek kapasitif sensör ve LoRa ile tarladan ölçüm almak ilk adım. Buharlaşma kararını sabit eşik yerine FAO-56 Penman–Monteith referans evapotranspirasyonuyla bir su bütçesine çevireceğiz; Open-Meteo bu değeri zaten sağlıyor. Güvenlik açısından manuel kapatma şu an don korumasını da geçersiz kılabiliyor; buraya onay ve uyarı ekleyeceğiz. Ayrıca çok kullanıcılı veritabanı ve kimlik doğrulama, push bildirimleri ve gerçek PDF banka raporu planlıyoruz.

## Slide 18: Doğru saatte su, ucuz saatte enerji, yağmurdan önce gübre yok
AgroGuard AI · web paneli + Android uygulaması · Teşekkürler, sorularınızı bekliyoruz
Su
Eşik ve ET kuralı
Enerji
Puant → gece: −%62,5
Toprak
Yağış öncesi gübre kilidi
Çiftçi
Dönüm başı maliyet, ROI
Notes: Özetle AgroGuard AI üç basit cümleyi yazılımla garanti etmeye çalışıyor: su doğru saatte verilir, pompa ucuz saatte çalışır ve yağmurdan önce gübre atılmaz. Bunu yaparken çiftçiye de maliyetini görünür kılan, kararlarını açıklayan ve kontrolü elinden almayan bir araç sunuyor. Teşekkür ederiz; sorularınızı bekliyoruz.